Перечень пострадавших

на производстве с тяжкими последствиями в Гродненской области

за январь-декабрь 2015 года

(всего пострадавших – 74, в т.ч. 10 – со смертельным исходом)

| № п/п | Количество пострадавших в районе (городе), в т.ч. в состоянии алкогольного опьянения (алк.) и групповые случаи в т.ч. последствиями ный состав с целью | Краткая информация о несчастном случае, в т.ч. наименование организации, Ф.И.О. (возраст) и должность потерпевшего |
| --- | --- | --- |
| Берестовицкий район |
| 1 | 1 | К | 26 июля 2015 года около 12.30 при самостоятельной подготовке автомобильного крана (без руководителя работ и конкретного задания на производство работ) для демонтажа ворот сенного сарая №1 МТФ «Макаровцы» в агрогородке Макаровцы при подъеме стрелы произошло касание ЛЭП 10 кВт и загорание колес и деревянных подкладок опор крана, а выпрыгнувший из кабины крана на землю 52-летний водитель СПК «Макаровцы» Берестовицкого района Барцевич Иван Станиславович был смертельно травмирован электрическим током. |
| Волковысский район |
| 2 | 1 | К | 5 мая 2015 года около 10.30 в ходе разгрузки крупнорогатого скота при открытии заднего борта автомобиля находившаяся в кузове корова выпрыгнула, наступив задними ногами на борт, который упал и в результате чего получил тяжелую травму правой ноги 51-летний водитель автомобиля Волковысского РУП «Селекционно-племенной центр животноводства» Прокопчик Геннадий Иосифович. |
| 3 | 2 | К | 16 июня 2015 года около 09.00 при выполнении работ по уборке секции подвального помещения на строительном объекте в г. Минске, в результате опрокидывания опалубки, установленной в данной секции получил травму головы 50-летний каменщик ОАО «ПМК-143» г.Волковыска Прокопчик Алексей Владимирович. |
| 4 | 3 | Р | 20 июня 2015 года около 06.10 при выполнении работ по очистке циклона теплообменника первой ступени цеха обжига клинкера производства клинкера «сухим способом» филиала «1-ый «Цементный завод» при открывании люка произошел выброс раскаленного материала (сырьевая мука), в результате чего получил сильные ожоги 28-летний обжигальщик ОАО «Красносельскстройматериалы» Шпаньков Александр Владимирович, который 26.06.2015 умер. |
| 5 | 4 | Р | 23 июля 2015 года около 8.45 во время снятия вспомогательного электродвигателя на боковом скребковом заборщике угля произошло механическое разрушение редуктора привода лебедки подъема стрелы заборщика, в результате чего осколками смертельно травмирован 47-летний электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования ОАО «Красносельскстройматериалы» Волковысского района Ланец Виктор Вацлавович. |
| 6 | 5 | Ч | 16 октября 2015 года около 12.00 при выполнении ремонтных работ на автомобильном транспорте с применением инструмента ударного действия, отлетевшей частицей металла получил проникающее ранение роговицы правого глаза 21-летний слесарь по ремонту автомобилей ЧТУП «МЕГАСИЛА» г.Волковыска Макеев Андрей Олегович. |
| Гродненский район |
| 7 | 1 | К | 26 января 2015 года около 11.00 при передвижении по территории организации упал и получил тяжелую травму ноги 66-летний слесарь-ремонтник РУАП «Гродненская овощная фабрика» Гродненского района Степанюк Дмитрий Владимирович. |
| Дятловский район |
| 8 | 1 | К | 15 октября 2015 года около 12.50 на территории МТФ д.Зацепичи Дятловского района при загрузке молодняка КРС на тележку ТПС-5 для перевозки скота, закрывая ее заднюю платформу, получил тяжелую травму (перелом костей таза) 44-летний оператор машинного доения СПК «Жуковщина»Дятловского района Поник Светлана Анатольевна. |
| 9 | 2 | Ч | 14 ноября 2015 года около 18.30 на 87 километре автодороги «Минск-Витебск» в результате выезда на полосу встречного движения автомобиля «Scania», принадлежащего ЧТУП «КуДиТранс» Дятловского района, произошло лобовое столкновение с автомобилем «Reno Magnum», принадлежащим ЧТУП «НовТрансБел» Новогрудского района, в результате чего получил тяжелые травмы (множественные переломы тела) управлявший автомобилем 29-летний директор ЧТУП «КуДиТранс» Дятловского района Курганович Дмитрий Александрович. |
| 10, 11 | 3,4 | К | 2 декабря 2015 года около 9.40 при снятии заднего колеса с автомобиля МАЗ в результате пневмовзрыва получили тяжелые травмы два работника ОАО «Дятловская сельхозтехника» 36-летний водитель автомобиля Косяк Дмтрий Викторович и 29-летний тракторист-машинист Шелесный Евгений Михайлович. |
| 12 | 5 | К | 21 декабря 2015 года около 10.00 при поднятии штабелером поддона с продукцией на высоту около 2,8 м произошло его падение на правый бок (из-за перелома вала вилодержателя), в результате чего получил тяжелую травму правой ноги 59-летний грузчик ОАО «Дятловский сыродельный завод» Никулин Иван Иванович. |
| Ивьевский район |
| 13 | 1 | Ч | 30 марта 2015 года около 8.30 при выполнении работ по устранению течи масла из гидросистемы автопогрузчика в результате самопроизвольного опускания подъемного устройства получил тяжелую травму левой руки 35-летний тракторист-машинист СЗАО «БелРосПластик» Ивьевского района Ластун Виталий Константинович. |
| 14 | 2 | К | 25 сентября 2015 года около 17.30 при установке колеса на прицеп произошел вылет стопорного кольца колеса и в результате чего получил тяжелую травму 45-летний тракторист-машинист СПК «Агро-Липнишки» Ивьевского района Севостьян Валентин Васильевич. |
| 15 | 3 | К | 11 декабря 2015 года около 12.00 при уборке навоза на ферме поскользнулся, попав под транспортер навозоудаления, и получил тяжелую травму левой ноги 40-летний слесарь по обслуживанию сельхозмашин и оборудования СПК «Умястовский» Ивьевского района Бутурля Чеслав Иванович. |
| Кореличский район |
| 16 | 1 | Ч | 3 апреля 2015 года около 9.10 при проведении работ по очистке бункера кормораздатчика на базе автомобиля «ЗИЛ-131» при включенном выгрузном шнеке в результате попадания ноги в рабочую зону шнека получил тяжелую травму (травматическая ампутация ступни правой ноги) 49-летний водитель грузового автомобиля филиала «БиоМакс-Кореличи» ЗАО «БиоМакс» Кореличского района Игнатик Александр Вячеславович. |
| Лидский район |
| 17 | 1 | Р | 8 января 2015 года около 15.40 при изготовлении деревянного ящика после удара молотком гвоздь отскочил от доски в глаз, в результате получил тяжелую травму левого глаза 21-летний штукатур ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» Климашевский Иван Юзефович. |
| 18 | 2 | Ч | 9 марта 2015 года около 16.45 на строительном объекте в г.Минске при выполнении бетонных работ на высоте 8,7 м оступился и упал на бетонный пол, получив тяжелую травму, 49-летний бетонщик 4 разряда ЧСУП «Вертикаль-21 век» Лидского района Тамашевский Дмитрий Александрович. |
| 19 | 3 | Р | 7 апреля 2015 года около 10.30 в помещении участка эмалей на конденсационных смолах при переходе из одного производственного помещения в другое через стандартный дверной проем оступился на пороге, упал и получил тяжелую травму (открытый перелом голеностопного сустава левой ноги) 31-летний старший мастер по ремонту технологического оборудования ОАО «Лакокраска» г.Лида Гучек Михаил Михайлович. |
| 20 | 4 | Р | 8 апреля 2015 года около 15.30 при проведении ремонтно-наладочных работ на подвесном конвейере окрасочной линии цеха по производству стальных отопительных радиаторов упал с лестницы и получил тяжелую травму 60-летний ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» Лидского района Сивко Николай Иванович. |
| 21 | 5 | Р | 7 мая 2015 года около 11.30 при выполнении работ по обслуживанию железнодорожно-строительной машины ПМГ-224 и запуске двигателя в результате попадания руки в опасную зону работы вентилятора системы охлаждения получил тяжелую травму (травматическая ампутация левого предплечья) 48-летний машинист железнодорожно-строительной машины Лидской дистанции пути ТРУП «Барановичское отделение БЖД» Никифоров Юрий Николаевич. |
| 22 | 6 | Ч | 7 мая 2015 года около 13.15 в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи г.Слуцка Минской области получил тяжелую травму 25-летний водитель автомобиля СООО «Энарг» Лидского района Леоненко Дмитрий Николаевич. |
| 23 | 7 | Ч | 27 мая 2015 года около 15.20 при выполнении отделочных работ в котельной хлебного цеха Дятловского филиала Гродненского облПО оступился на строительных лесах и при этом взялся рукой за металлический трос, на котором располагались неисправный светильник без изоляции и электрические кабеля, и в результате электрический удара получил смертельную травму 32-летний мастер строительных и монтажных работ ООО «ЕвроСтройУслугиСнаб» Лидского района Пендо Дмитрий Валентинович. |
| 24, 25 | 8, 9 | Р | 30 июля 2015 года около 13.50 при выполнении окрасочных работ внутренней поверхности емкости для хранения свежевыжатого сока произошло воспламенение паров горючего вещества (растворителя) в результате чего получил тяжелую травму (термические ожоги конечностей) 28-летний оператор линии в производстве пищевой продукции ОАО «Лидские пищевые концентраты» Новаковский Павел Иванович, от которой 04.09.2015 скончался в больнице. Находившийся возле емкости в качестве наблюдавшего 27-летний слесарь-ремонтник этого же предприятия Щемелев Дмитрий Иванович при оказании помощи при извлечении Новаковского П.И. получил легкий ожог, но в ходе лечения она переквалифицирована в тяжелую травму (ожог 5% поверхности тела). |
| 26 | 10 | Ч | 30 июля 2015 года около 15.40 при выполнении работ по техническому обслуживанию сигнализации упал с приставной лестницы и получил тяжелую травму 39-летний электромонтер охранно-пожарной сигнализации ООО «Варта» Лидского района Касперович Сергей Антонович. |
| 27 | 11 | Ч | 4 августа 2015 года около 13.39 при выполнении работ на полуавтоматической линии для сшивки деревянных изделий М-64, в результате ввода руки под движущую матрицу получил тяжелую травму (травматический отрыв правой кисти) 59-летний наладчик оборудования ООО «Фудпак» Лидского района Гриб Виктор Васильевич. |
| 28 | 12 | Р | 27 сентября 2015 года около 10.30 при установке штатива геодезического прибора на ровной поверхности пола тоннеля попятился назад, ударился правой ногой о бетонную стенку тоннеля и получил тяжелую травму 58-летний геодезист ОАО «СМТ №19» Лидского района Вербицкий Альберт Наполеонович. |
| 29 | 13 | Р | 29 декабря 2015 года около 7.50 при следовании из бытового помещения к месту выполнения работ по освещенной, имеющей твердое, обработанное песчаной смесью, дороге оступился, упал и получил тяжелую травму 53-летний монтер Лидской дистанции пути ТРУП «Барановичское отделение БЖД» Бухаревич Юрий Дмитриевич. |
| Мостовский район |
| 30 | 1 | Ч | 24 февраля 2015 года около 8.30 при выполнении работ на многопрофильном станке получил тяжелую травму правой руки 56-летний станочник деревообрабатывающих станков ЧПУП «Палетэкс» Мостовского района Николаенко Николай Иванович. |
| 31 | 2 | К | 10 марта 2015 года около 11.15 при выполнении работ по отбивке стыков плиты перекрытия резервуара для хранения ГСМ произошло ее разрушение и падение, в результате чего получил тяжелую травму 60-летний дорожный рабочий Мостовского РУП ЖКХ Панас Александр Викентьевич. |
| 32 | 3 | Р | 2 апреля 2015 года около 11.10 при работе на фрезерном станке мебельного цеха и самовольном изготовлении деревянного черенка в результате попадания левой руки в зону обработки получил тяжелую травму левой руки 35-летний оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке ОАО «Мостовдрев» Мостовского района Юревич Руслан Иванович. |
| 33 | 4 | К | 10 февраля 2015 года около 7.30 на 85 км автодороги Мосты–Гродно в результате ДТП смертельно травмирован 50-летний заместитель директора по идеологии и социальным вопросам филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Мостовского района Телепин Вячеслав Юрьевич. Взято на учет в соответствии письмом СУ УСК Республики Беларусь по Гродненской области от 27.04.2015. |
| 34 | 5 | Р | 23 августа 2015 года около 11.10 при разгрузке лесоматериала из полувагона в результате потери равновесия прыгнул с полувагона и получил тяжелые травмы обеих ног 63-летний грузчик-стропальщик ОАО «Мостовдрев» Мостовского района Хихол Рышард Юзефович. |
| 35 | 6 | Р | 20 декабря 2015 года около 05.00 при передвижении по коровнику, переступая через лоток навозоудаления, поскользнулся и упал, получив тяжелую травму левого бедра, 51-летний сторож филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Мостовского района Жук Татьяна Францевна. |
| Новогрудский район |
| 36 | 1 | К | 27 января 2015 года около 13.10 на мелиоративной стройке «Плиса» СПК «Вселюб» Новогрудского района при валке деревьев упавшим деревом тяжело травмирован 50-летний рабочий зеленого строительства ДП «Новогрудское ПМС» Коршун Иван Федорович. |
| 37 | 2 | К | 23 марта 2015 года около 9.40 в ходе погрузки фуражным зерном на зерноскладе дер.Брольники Новогрудского района произошло самопроизвольное движение автомобиля «МАЗ-3551» с прицепом, установленного на уклоне, и при попытке на ходу заскочить в его кабину для остановки попал под колеса автомобиля и смертельно травмирован водитель автомобиля СПК «Негневичи» Новогрудского района Бартось Станислав Михайлович. |
| 38 | 3 | К | 25 февраля 2015 года около 9.30 при валке леса упавшим деревом получил смертельную травму 57-летний Монич Владимир Иванович, работавший по договору подряда в СПК «Щорсы» Новогрудского района. Поставлен на учет по решению суда Новогрудского района от 10.06.2015. |
| 39 | 4 | Ч | 14 ноября 2015 года около 18.30 на 87 километре автодороги «Минск-Витебск» в результате выезда на полосу встречного движения автомобиля «Scania», принадлежащего ЧТУП «КуДиТранс» Дятловского района, произошло лобовое столкновение с автомобилем «Reno Magnum», принадлежащим ЧТУП «НовТрансБел» Новогрудского района, в результате чего получил тяжелые травмы (множественные переломы тела) управлявший автомобилем 25-летний директор ЧТУП «НовТрансБел» Новогрудского района Самосюк Павел Сергеевич. |
| Островецкий район |
| 40 | 1 алк. | К | 7 мая 2015 года около 13.30 на участке дороги д.Трабы-д.Гольшаны в ходе ремонта поломавшегося в пути автомобиля МАЗ-5251605, г.н. СН 96-12, при установке под мост автомобиля опорной колодки произошло проседание грунта обочины под пяткой домкрата, в результате чего упавшим мостом получил тяжелую травму правой руки доставленный для ремонта данного автомобиля 39-летний слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования СПК «Ворняны» Островецкого района Колпак Сергей Иванович (содержание алкоголя в крови 2,91% промилле). |
| 41 | 2 | К | 5 августа 2015 года около 11.45 во время накачивания колеса автомобиля «МАЗ» при попытке отсоединения шланга от ниппеля вылетевшим стопорным кольцом тяжело травмирован 53-летний водитель автомобиля 2 класса СПК «Гервяты» Островецкого района Сечинский Василий Марьянович. |
| 42 | 3 | Р | 23 ноября 2015 года около 14.00 на строительной площадке БелАЭС в Островецком районе в гермозоне первого реакторного отделения при перемещении щитов опалубки с применением башенного крана произошел зацеп за выпуски арматуры и щиты выскользнули из текстильных строп и упали вниз, тяжело травмировав находившегося в зоне работы крана (переломы бедра, челюсти, ребер, ушиблено-рванные раны лица и бедра) 21-летнего монтажника строительных конструкций представительства в Республике Беларусь ООО «Трест Росспецэнергомонтаж» (Российская Федерация) Мельника Сергея Александровича, гражданина Украины. |
| Ошмянский район |
| 43 | 1 | Р | 6 мая 2015 года около 14.15 при выбивании слесарем Короткевичем М.С. стопора шкворня переднего моста автобуса отколовшимся осколком получил тяжелую травму глаза находившийся на расстоянии 2-2,5 метров 34-летний электросварщик филиала «Автомобильный парк №13 г.Ошмяны» ОАО «Гроднооблавтотранс» Заблоцкий Павел Збигневич. |
| 44 | 2 | Ч | 29 июня 2015 года около 13.00 при обустройстве опалубки произошло ее обрушение, в результате чего получил травму (открытый многооскольчатый перелом обеих костей левой голени в нижней трети со смещением, повреждение сосудисто-нервного пучка левой голени) 39-летний плотник-бетонщик 3 разряда ОАО «Строитель» Ошмянского района Матвейко Виктор Игнатьевич |
| 45 | 3 | Ч | 08 января 2015 года около 10.00 при попытке с помощью грузоподъемного крана поднять примерзший к земле груз получил травму (открытый оскольчатый переломо-вывих левой таранной кости, повреждение артерий стопы) 29-летний бетонщик 3 разряда ОАО «Строитель» Ошмянского района Тамашкаус Владимир Рихардович. Нанимателем был скрыт данный несчастный случай. Взят на учет на основании сообщения о несчастном случае из милиции 30.06.2015. |
| 46 | 4 | Р | 27 ноября 2015 года около 7.00 при выполнении работ по наладке технологического оборудования в цехе полуфабрикатов при передвижении по ровной поверхности пола упал и получил тяжелую травму 26-летний слесарь-ремонтник ОАО «Ошмянский мясокомбинат» Романовский Алексей Владимирович. |
| 47 | 5 | Р | 18 декабря 2015 года около 21.35 на строительном объекте БелАЭС Островецкого района в зоне досмотра КПП №5 автомобиль «Ивеко» (миксер), принадлежащий ЧТУП «Сержстройтранс», не пройдя полного осмотра, тронулся с места и сбил находящуюся возле автомобиля 40-летнего контролера Ошмянского отдела Департамента охраны МВД Глазко Наталью Стефановну. |
| Свислочский район |
| 48 | 1 | К | 21 сентября 2015 года около 9.00 двигаясь по ровной дороге в направлении сенохранилища при МТФ оступилась, упала и получила тяжелую травму левой ноги 53-летний сторож ОАО «Хоневичи» Свислочского района Новосад Зинаида Михайловна. |
| Слонимский район |
| 49 | 1 | Р | 13 января 2015 года около 14.00 при выполнении работ по приготовлению лакокрасочных материалов в неприспособленном для этих целей бытовом помещении с применением искрообразующего инструмента произошло возгорание лакокрасочных материалов в результате чего получил тяжелые травмы (термические ожоги нижних конечностей) 47-летний отделочник изделий из древесины ОАО «Управляющая компания холдинга «Слониммебель» Слонимского района Городко Лилия Дмитриевна. |
| 50 | 2 | Р | 28 августа 2015 года около 9.20 при разделке свинины ножом получил резаную травму левого предплечья 43-летний обвальщик мяса ОАО «Слонимский мясокомбинат» Дубровский Игорь Николаевич. |
| 51 | 3 | Р | 10 декабря 2015 года около 9.45 на участке производства салфеток цеха санитарно-гигиенических бумаг при ремонте бытового электродвигателя в личных целях произошел разрыв закрепленного на валу вентилятора, результате чего получил тяжелую травму (ранение паховой области) 31-летний наладчик оборудования в бумажном производстве ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» Слонимского района Тихон Николай Иванович. |
| Сморгонский район |
| 52 | 1 | Ч | 15 января 2015 года около 10.30 при раскройке листового металла на гильотинных ножницах при поднятом ограждении режущего инструмента получила тяжелую травму правой руки 47-летняя штамповщица ИТПЧУП «РАДА» Сморгонского района Сазонова Елена Адольфовна. |
| 53 | 2 | Ч | 6 марта 2015 года около 9.20 при осмотре шкафа управляемого с пола грузоподъемного крана, расположенного в помещении котлоагрегата сушилки №1 цеха по производству ДСП, упал в незакрытый проем в полу и получил тяжелую травму 29-летний электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ИООО «Кроноспан» Сморгонского района Шайко Дмитрий Михайлович. |
| 54 | 3 | Р | 6 марта 2015 года около 16.10 во время работы в автоматическом режиме пресса для производства силикатного кирпича вошел через незакрытую калитку в ограждении в опасную зону и получил смертельную травму выехавшей из пресса кареткой с кирпичом 58-летний электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования филиала №7 «Сморогоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» Сморгонского района Абрамчик Дмитрий Константинович. |
| 55 | 4 | Ч | 18 мая 2015 года около 10.15 при демонтаже насоса вылившейся из трубы горячей воды получил тяжелую травму (термические ожоги лица, кистей, предплечий, нижних конечностей 1-3 степени площадью 40-45%) 31-летний слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования ИООО «Кроноспан» Сморгонского района Сочнев Евгений Александрович. |
| 56, 57 | 5, 6 | Ч | 14 августа 2015 года около 9.00 на мехстане «Сосновка» при проведении электросварочных работ по ликвидации микротрещины на диске переднего правого колеса зерноуборочного комбайна «Джон Дир» произошел разрыв покрышки колеса, находившейся под давлением, в результате которого 2 работника филиала «Жодишки» УПП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Лидахлебопродукт» получили тяжелые травмы: 44-летний тракторист-машинист Мизуло Иосиф Зенонович и 39-летний электрогазосварщик Лойко Андрей Викторович. |
| 58 | 7 | Ч | 23 сентября 2015 года около 12.20 на участке переработки семян рапса при не отключенном оборудовании залез в бункер для определения причин замедления его заполнения, где произошел захват спецодежды вращающимся шнеком транспортера и в результате чего получил тяжелые травмы (закрытый перелом 9-го ребра, открытый перелом правой лучевой кости, размозжение мягких тканей левого предплечья и грудной клетки слева) 42-летний прессовщик-отжимщик УПП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» Гриб Сергей Александрович. |
| Щучинский район |
| 59 | 1 | К | 2 февраля 2015 года около 15.00 на территории яйцесклада в результате прижатия бортом движущегося автомобиля «МАЗ» к стоящему автомобилю «Газель» получила тяжелые травмы (перелом обеих ключиц и ребер) 51-летняя старшая рабочая яйцесклада филиала «Щучинская племенная птицеводческая репродукторная птицефабрика» ОАО «Гроднооблсельстрой» Щучинского района Семеняко Зофия Юзефовна. |
| 60 | 2 | Р | 21 декабря 2015 года около 14.00 при попытке вытащить застрявший на лесосеке автомобиль МАЗ трактором МТЗ-1221 был зажат между движущимся задним ходом трактором и стоящим автомобилем и получил тяжелые травмы 45-летний мастер погрузочно-разгрузочных работ ГЛХУ «Щучинский лесхоз» Ващило Иван Юзефович. |
| г.Гродно |
| 61 | 1 | Р | 21 февраля 2015 года около 17.15 на строительном объекте «Пограничный пост в н.п.Клевица Ошмянского района» при выполнении работ на кровле во время перезакрепления предохранительного пояса к страховочному фалу упал с 7 метров и получил тяжелую травму позвоночника 41-летний плотник СУ-151 ОАО «Гроднопромстрой» Тесленко Василий Васильевич. |
| 62 | 2 | Р | 2 марта 2015 года около 11.40 при переустановке детали на фрезерном станке в результате попадания правой руки на вращающуюся фрезу получил тяжелую травму 42-летний фрезеровщик ОАО «Белкард» г.Гродно Максимик Люцина Альбиновна. |
| 63 | 3 | К | 19 марта 2015 года около 9.20 при выполнении работ на многопрофильном станке произошел обратный выброс части доски, в результате чего получил тяжелую травму (проникающее ранение брюшной полости) 23-летний станочник деревообрабатывающих станков деревообрабатывающего подразделения ОАО «Гродножилстрой» Шота Андрей Геннадьевич. |
| 64 | 4 | Ч | 6 апреля 2015 года около 13.30 в производственном в цеху в результате падения с высоты 2,7 метра получил тяжелую травму позвоночника 23-летний станочник деревообрабатывающих станков ЧПУП «Комплексдверь» г.Гродно Гой Валерий Алексеевич. |
| 65 | 5 | Р | 13 мая 2015 года около 14.00 при демонтаже металлической эстакады на территории молокоприемного пункта в г.п.Индура Гродненского района получил тяжелую травму левой голени 26-летний электрогазосварщик ОАО «Молочный мир» г.Гродно Левошеня Кирилл Петрович. |
| 66 | 6 | Р | 14 мая 2015 года около 8.10 при отрезании заготовки углошлифовальной машиной «ВОSН» произошел выброс электроинструмента из заготовки, в результате чего получил тяжелую травму живота 36-летний электрогазосварщик РДУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» г.Гродно Тихун Константин Николаевич. |
| 67 | 7 |  | 18 мая 2015 года около 14.30 во время сборки торгового зонта из-за сильного порыва ветра произошло его опрокидывание, в результате чего получил тяжелую травму правой руки 39-летний грузчик Гродненского городского филиала Гродненского облпотребобщества Карпук Валерий Иванович. |
| 68 | 8 | Р | 14 июня 2015 года около 7.20 при разравнивании щебня в кузове автомобиля лопатой поскользнулся и упал с кузова на землю и получил тяжелую травму правой ноги 50-летний водитель УМ №220 ОАО «Гроднопромстрой» г.Гродно Кулисевич Геннадий Теофильевич. |
| 69 | 9 | Ч | 06 июля 2015 года около 14.00 на строительном объекте «Строительство административно - торгового комплекса на территории базы ЗАО «СУ №2» по пер. Дзержинского,23 в г. Гродно. Корректировка» в ходе выполнения работ по демонтажу покрытия сэндвич - панелей получил травму обеих ног 39-летний штукатур 4 разряда ООО «ИзолТрейд» г.Гродно Чепалов Александр Владимирович. |
| 70 | 10 | К | 7 июля 2015 года около 14.00 при возвращении от обслуживаемой гражданки и переходе дороги по регулируемому светофором пешеходному переходу была сбита автомобилем и получила тяжелые травмы 59-летний социальный работник ГУ «Центр социального обслуживания населения Октябрьского района г.Гродно» Ковш Ольга Юрьевна. |
| 71 | 11 | Ч | 20 августа 2015 года около 11.05 при выполнении работ на гидравлическом прессе по опрессовыванию вторичного сырья (картона) в результате попадания в работающий механизм пресса получил тяжелую травму правой руки 37-летний грузчик филиала ЗАО «Юнифуд» по Гродненской области (гипермаркет «Алми» г.Гродно) Крыштопович Андрей Петрович. |
| 72 | 12 | Р | 11 ноября 2015 года около 10.15 при выполнении работ по монтажу технологических трубопроводов на действующей эстакаде на строительном объекте ОАО «Нафтан» в г.Полоцке Витебской области упал с отметки 9,6 м и получил смертельную травму 29-летний монтажник филиала ГМУ ОАО «Промтехмонтаж» г.Гродно Гончар Дмитрий Викторович. |
| 73 | 13 | Р | 26 ноября 2015 года около 10.10 при спуске с вышки-тур на землю оступился, упал с высоты 1 метр и получил тяжелую травму, 29-летний слесарь-ремонтник 4 разряда ОАО «Гродно Азот» Сущеня Максим Валерьевич. |
| 74 | 14 | Р | 3 декабря 2015 года около 14.30 в г.Альметьевск Республики Татарстан Российской Федерации, находясь в служебной командировке, при зачехлении тента упал вместе с приставной лестницей на землю и получил тяжелую травму 58-летний водитель филиала «Грузовой автомобильный парк №2 г.Гродно» ОАО «Гроднооблавтотранс» Усс Геннадий Эдмундович. |

К – коммунальная, Р – республиканская, Ч – частная формы собственности, пусто – прочие по данным Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

По итогам декабря 2015 года сняты с учета как непроизводственные 2 случая, произошедшие:

6 ноября 2015 года, когда  при выполнении работ по отвозу сахарной свеклы из ОАО «Василишки» на Скидельский сахарный завод, отклонившись от маршрута и заехав домой по личным вопросам, поставил автомобиль МАЗ на стоянку возле личного подворья без использования ручного тормоза и при попытке запрыгнуть в покатившийся под уклон автомобиль, не удержался на подножке и упал, получив при этом травму ноги 54-летний водитель автомобиля ОАО «Щучинагрохимсервис» Щучинского района Прецкайло Мечислав Феликсович.

9 ноября 2015 года, когда в помещении насосной станции пожаротушения был обнаружен повешенным (без признаков жизни) 31-летний электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок 4 разряда ИООО «БелГро» г.Гродно Хамицкий Максим Сергеевич (на месте обнаружена предсмертная записка, адресованная девушке Кате о нежелании жить без нее).